## Slide 1: Procesamiento de Imágenes de sensores Aerotransportados y Satélite
Ing. en Geomática
T1: Introducción
Silverio García Cortés
Dpto. Explotación y Prospección de Minas
Área Ing. Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría
sgcortes@uniovi.es
Universidad de Oviedo

## Slide 2: Cómo funciona un sensor de imagen digital
Sistema óptico
Sensor de imagen
Conversor analógico-digital
Procesado digital (image processor chip)
Almacenamiento

## Slide 3: Imagen digital
ND = F(x,y)
Una imagen es la representación visual de una Matriz de niveles digitales (“números”) que son proporcionales a la intensidad de la radiación luminosa recogida por cada elemento del sensor.
Matemáticamente es una función 2D que describe el valor de los niveles digitales de cada píxel (picture element) situado mediante un par de valores de coordenadas 2D (x,y) sobre el sensor.
La intensidad de la radiación recibida en el sensor se “cuantiza” (discretiza, particiona en pequeños cuantos) que son los distintos valores que pueden tomar los Niveles digitales almacenados en la matriz.
2
𝑓=
𝑓(0,0)
⋮
𝑓(𝑀-1, 0)
𝑓(0,1)
⋮
𝑓(𝑀, 1)
⋯ 𝑓(0, 𝑁-1)
⋱ ⋮
⋯𝑓(𝑀-1, 𝑁-1)

## Slide 4: Información contenida en una imagen
Inf. Radiométrica
La información radiométrica está contenida en la distribución de niveles digitales (ND´s) de la imagen.
El patrón de intensidad de energía emitida o reflejada por un objeto puede servir para identificarlo o conocer alguna de sus propiedades. (teledetección)
Ing. Geométrica
La posición de los ND´s sobre el sensor forman la imagen fotográfica de los objetos fotografiados y puede servir para reconstruir la posición 3D del objeto con respecto a la cámara (fotogrametría)
Esta información está recogida en las coordenadas imagen de cada pixel (col,fil)

## Slide 5: Caracteres de una imagen
Estructura interna
  RGB: 3 canales Red, Green, Blue
  Grayscale: 1 sólo canal
  Color indexado: 1 canal y un mapa de color
  Lógica: 1 y 0. Blanco y negro puros
  Imágenes con canal Alpha (4 canales ó 2)
Tipo de datos. Profundidad de bits
  Nº de niveles digitales posibles
  Uint8: [0-255], 256 niveles
  Uint16:[0-65535],2^16 niveles
  Float 32. [0-1] ó [-1-1],los ND´s ocupan 32 bits.
  Bool. 1 ó 0.
Formato fichero contenedor
  Jpg, tiff, png, gif, etc…
Imágenes
Estructura interna
Formato
*.jpg,
Tipo de datos. Prof. Bits
Uint8,
RGB
escala grises
color indexado
lógica
*.tiff,
*.png,
*.gif
uint16
Float32
bool,

## Slide 6: Indexado de los elementos de una imagen (matriz) en Python
Coordenadas píxel. (c,r)
Origen esquina superior izquierda: (1,1)
Orden: (columna, fila) =(c,r)


## Slide 7: Agregar un título de diapositiva (1)

## Slide 9: Agregar un título de diapositiva (4)

## Slide 10: Título y diseño de contenido con gráfico
Chart: 
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4
Serie 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Serie 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Serie 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 11: Agregar un título de diapositiva (5)